## Slide 1: NAT

## Slide 2: 网络地址转换
  NAT(Network Address Translator)
  合法的IP地址资源日益短缺；
  一个局域网内部有很多台主机，但不是每台主机都有合法的IP地址，为了使所有内部主机都可以连接因特网，需要使用地址转换；
  地址转换技术可以有效地隐藏内部局域网中的主机，具有一定的网络安全保护作用；
  地址转换可以在局域网内部提供给外部FTP、WWW、Telnet等服务；
  NAT的原理：改变IP包头，把内部地址翻译成合法的外部地址；

## Slide 3: NAT功能
局域网
PC2
PC1
Internet
IP:202.0.0.1
Port:3010
地址转换
IP:202.0.0.1
Port:3000
IP 数据包
IP:192.168.0.1
Port:3000
IP:192.168.0.2
Port:3010
NAT 功能：
  内部网络地址转换
  复用内部的全局地址
  TCP 负载均衡
  解决网络地址重叠

## Slide 4: NAT术语
内部本地地址：私有IP，不能直接用于互连网。
内部全局地址：用来代替内部本地IP地址的，对外，或在互联网上是合法的的IP地址。
外部全局地址：外部合法地址。在我这个局域网来看，对方的出接口处用来代替内部本地IP地址的。
外部本地地址：私有ip地址。在我这个局域网来看，对方的内部局域网的私有IP地址。

## Slide 5: NAT术语
10.1.1.1
外部主机B
10.1.1.2
外部主机C
internet
10.1.1.1
NAT
主机A
1
2
3
4
SA=10.1.1.1
DA＝193.3.3.1
1
内部本地地址
外部本地地址
主机A发出的包
SA=192.2.2.1
DA=10.1.1.1
经过路由器转换的包
2
内部全局地址
外部全局地址
经过路由器转换的包
SA=193.3.3.1
DA=10.1.1.1
4
外部本地地址
内部本地地址
SA=10.1.1.1
DA=192.2.2.1
外部主机B返回的包
3
外部全局地址
内部全局地址
Notes: 使用双向NAT可以处理地址交叉的情况
使用两个方向上的动态NAT
会用到4种类型的地址

## Slide 6: NAT实现方式
NAT的3种实现方式：
  静态NAT（static NAT）设置起来最为简单，内部网络中的每个主机都被永久映射成外部网络中的某个合法的地址，多用于服务器。
  动态NAT（pooled NAT）则是在外部网络中定义了一系列的合法地址，采用动态分配的方法映射到内部网络,多用于网络中的工作站。
  端口复用NAT（easy-ip）则是把内部地址映射到外部网络的一个端口IP地址上。
Notes: （一对一）静态NAT（static NAT）设置起来最为简单，内部网络中的每个主机都被永久映射成外部网络中的某个合法的地址，多用于服务器。
（多对多）NAT池（pooled NAT）则是在外部网络中定义了一系列的合法地址，采用动态分配的方法映射到内部网络,多用于网络中的工作站。
（多对一）端口复用NAT（PAT）则是把内部地址映射到外部网络的一个端口IP地址上。

## Slide 7: 复用内部的全局地址
将一个内部全局地址用于同时代表多个内部本地地址。
主要用IP地址和端口号的组合来唯一区分各个内部主机。
目前在公司内普遍应用。（如下图）

## Slide 8: 复用内部的全局地址
10.1.1.2:1723
10.1.1.1:1024
NAT table
196.168.2.2:1723
196.168.2.2:1024
TCP
TCP
10.1.1.3:1492
196.168.2.2:1492
TCP
Internet
Inside
10.1.1.1
Host B
179.20.7.3
1
3
SA
10.1.1.1
DA
10.1.1.1
SA
196.168.2.2
DA
196.168.2.2
10.1.1.2
10.1.1.3
4
5
2
Host C
179.21.7.3
DA
196.168.2.2
4
Inside Global IP
Address: Port
Protocol
Inside Local IP
Address: Port
10.1.1.1

## Slide 9: NAT的优缺点
NAT的优点
  节省公有合法IP地址
  处理地址交叉
  增强灵活性
  安全性
NAT的缺点
  延迟增大
  配置和维护的复杂性
  不支持某些应用

## Slide 10: NAT配置步骤
NAT配置步骤
    1、接口IP地址配置
    2、使用访问控制列表定义哪些内部主机能做NAT
    3、决定采用什么实现方式，静态、动态NAT或easy-ip
    4、指定地址转换映射

## Slide 11: 静态NAT配置
将内部网络地址192.168.100.2-192.168.100.6
转换为合法的外部地址61.159.62.130-61.159.62.134
Internet
NAT外部端口
NAT内部端口
内部网络
192.168.100.2-192.168.100.6/24
61.159.62.130
192.168.100.2

## Slide 12: 静态NAT配置
第一步： 设置外部端口IP
  [Huawei]int g0/0/1
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
第二步 ：设置内部端口IP
  [Huawei]int g0/0/0
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
第三步： 在外部接口上启用静态NAT
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 100.1.1.10 inside 172.16.1.1（其中公网地址向运营商买）
查看：[Huawei]dis nat static

## Slide 13: 动态NAT配置
将内部网络地址172.168.100.1-172.168.100.254
转换为合法的外部地址61.159.62.130-61.159.62.190
Internet
NAT外部端口
NAT内部端口
内部网络
172.168.100.2-172.168.100.6/24
61.159.62.129
172.168.100.1
Internet

## Slide 14: 动态NAT
第一步： 设置外部端口IP地址
  [Huawei]int g0/0/1
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 100.1.1.1255.255.255.0
第二步： 设置内部端口IP地址
  [Huawei]int g0/0/0
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.1.1255.255.255.0
第三步：定义内部网络中允许访问外部的访问控制列表
  [Huawei]acl 2000
  [Huawei-acl-basic-2000]rule 5 permit source 172.16.1.0 0.0.0.255
第四步：定义转换地址池
  [Huawei]nat address-group 1 100.1.1.3 100.1.1.10
第五步：外部接口上开启动态NAT
  [Huawei]int g0/0/1
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 1 no-pat

## Slide 15: easy-ip-配置
将内部网络地址10.1.1.1-10.1.1.254
转换为合法的外部地址61.159.62.130
Internet
NAT外部端口
NAT内部端口
内部网络
10.1.1.2-10.1.1.254/24
61.159.62.130
10.1.1.1

## Slide 16: easy-ip配置
第一步 ：设置外部端口IP地址
  [Huawei]int g0/0/1
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 100.1.1.1255.255.255.0
第二步： 设置内部端口IP地址
  [Huawei]int g0/0/0
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.1.1255.255.255.0
第三步 ：定义内部网络中允许访问外部的访问控制列表
  [Huawei]acl 2000
  [Huawei-acl-basic-2000]rule 5 permit source 172.16.1.0 0.0.0.255
查看：dis nat outbound

## Slide 17: NAT服务器配置
第一步 ：设置外部端口IP地址
  [Huawei]int g0/0/1
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 100.1.1.1255.255.255.0
第二步： 设置内部端口IP地址
  [Huawei]int g0/0/0
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.1.1 =255.255.255.0
第三步 ：定义NAT服务器
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global 100.1.1.10 www inside 172.16.1.1 www

## Slide 18: 查看NAT
dis nat outbound
dis nat address-group 1
dis nat static

## Slide 19: NAT检查与排错
常见问题
  动态地址池中是否有正确的范围的地址
  动态地址池中是否有重复的地址
  静态映射的地址与动态地址池中的地址之间是否有重复
  访问列表是否指明了要转换的正确地址，是否漏掉一些地址，是否包括了一些不该包括的地址
  是否指明了正确的内部和外部接口
  不对称路由问题