## Slide 1: PPP与PPPoE

## Slide 2: 广域网协议（WAN协议）
帧中继
ISDN
HDLC
PPP
PPPoE
DSL
ATM
……

## Slide 3: 补充：广域网协议（WAN协议）
1）HDLC介绍
HDLC 是点到点串行线路上（同步电路）的帧封装格式，其帧格式和以太网帧格式有很 大的差别，HDLC 帧没有源MAC 地址和目的MAC 地址。Cisco 公司对HDLC 进行了专有化，Cisco的HDLC 封装和标准的HDLC 不兼容。如果链路的两端都是Cisco 设备，使用HDLC 封装没有 问题，但如果Cisco 设备与非Cisco 设备进行连接，应使用PPP 协议。HDLC 不能提供验证， 缺少了对链路的安全保护。默认时，Cisco 路由器的串口是采用Cisco HDLC 封装的。如果 串口的封装不是HDLC，要把封装改为HDLC 使用命令“encapsulation hdlc”。

## Slide 4: 补充：广域网协议（WAN协议）
2）HDLC封装
Router(config-if)#encapsulation hdlc
启用HDLC封装
HDLC是同步串口的缺省封装格式

## Slide 5: 补充：广域网协议（WAN协议）
3）最常用的两个点对点广域网封装协议是HDLC、PPP
PPP：用于在链路建立过程当中检查链路质量；另外，还支持PAP和CHAP密码验证
HDLC：是思科串行线路的缺省协议，只允许点对点的连接
如果连接的是非CISCO设备，就需要使用其他的数据封装类型。如FR，PPP

## Slide 6: PPP
1）PPP协议的基本概念
PPP全称：Point-to-Point Protocol，点到点协议。
HDLC、PPP、帧中继(Frame-Relay)均为数据链路层协议。
PPP的前身是SLIP、CSLIP。
2）PPP基本工作流程
（1）链路关闭阶段---Link Dead
（2）链路建立阶段---Link Establishment
（3）认证阶段---Authentication
（4）网络层协议阶段---Network Layer Pro
（5）链路终结阶段---Link Termination

## Slide 7
3）PPP的层次原理
PPP：为网络层服务的数据链路层协议

## Slide 8
4）PPP概述
PPP（Point to Point Protocol）协议是在点对点链路上运行的数据链路层协议。
用户使用拨号电话线接入Internet时，一般都是使用 PPP 协议。
在80年代末，人们在串行线路协议（SLIP）基础上开发PPP协议来解决远程互联网连接的问题。
PSTN
PPP协议

## Slide 9
5）PPP协议优点
支持同步或异步串行链路传输
支持多种网络层协议
支持网络层动态IP地址协商
支持错误检测
支持认证
支持进行数据压缩
支持多链路捆绑

## Slide 10
6）PPP链路的建立
链路不可用阶段
链路建立阶段
认证阶段
网络层协议阶段
链路终止阶段
物理层 UP
链路UP
认证通过或无认证
认证失败
关闭
失败

## Slide 11
7）PPP会话建立过程
（1）链路建立和配置协调(LCP)
（2）链路验证阶段（可选）
  两种PPP验证协议：PAP和CHAP
（3）网络层协议连接(NCP)
（4）链路终止阶段
PPP 通过 LCP 建立和控制连接
  用来建立、配置、维护、终止一条点对点链路
PPP 通过 NCP 携带多个协议的数据包
  用来建立、配置不同的网络层协议，包括IPCP、IPXCP等协议；

## Slide 12
8）PPP认证
在PPP会话中，认证是可选的。
如果需要验证，须通信双方的路由器要交换彼此的验证信息。
PPP协议支持两种认证协议：
    PAP（Password Authentication Protocol，密码认证协议）
    CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol，询问握手认证协议）
  在一般情况下，CHAP是首选协议。

## Slide 13
（1）PAP认证
简单认证（两次握手），密码明文传输
客户端（被认证方）直接发送包含用户名/口令的认证请求,服务器（认证方）端处理并回应

## Slide 14
（2）CHAP认证
三次握手认证协议，密码加密传输
认证方先发起请求，安全性比PAP高

## Slide 15
9）PPP封装
（1）在串口下封装PPP协议，并配置IP地址
（2）在串口下封装PPP协议，对端通过协商获取IP地址

## Slide 16
10）PPP认证配置
（1）PAP单向认证配置
主认证方R1：
aaa #将对端用户名和密码加入本地用户列表并设置服务类型
local-user rtb password cipher hello
local-user rtb service-type ppp
int s0/0/0
ip add 1.1.1.1 24 #指定物理接口的IP地址和掩码
ppp authentication-mode pap #在接口视图下设置本地验证对端的方式为PAP
q

## Slide 17
被认证方R2：
int s0/0/0
ip add 1.1.1.2 24 #指定物理接口的IP地址和掩码
ppp pap local-user rtb password cipher hello #配置PAP验证时被验证方发送的PAP用户名和密码
测试结果：

## Slide 18
（2）PAP双向认证配置
R1既是主认证方，又是被认证方：
aaa #将对端用户名和密码加入本地用户列表并设置服务类型
local-user R2 password cipher hello
local-user R2 service-type ppp
int s0/0/0
ip add 1.1.1.1 24 #指定物理接口的IP地址和掩码
ppp authentication-mode pap #在接口视图下设置本地验证对端的方式为PAP
ppp pap local-user R1 password cipher hello #本地同时作为被验证方
R2既是主认证方，又是被认证方：
aaa #将对端用户名和密码加入本地用户列表并设置服务类型
local-user R1 password cipher hello
local-user R1 service-type ppp
int s0/0/0
ip add 1.1.1.1 24 #指定物理接口的IP地址和掩码
ppp authentication-mode pap #在接口视图下设置本地验证对端的方式为PAP
ppp pap local-user R2 password cipher hello #本地同时作为被验证方

## Slide 19
（3）CHAP双向认证配置
R1既是主认证方，又是被认证方：
aaa #在R1上将R2的用户名和口令添加到本地用户列表
local-user rtb password cipherhello
local-user rtb service-type ppp
int s0/0/0
ip add 1.1.1.1 24
ppp authentication-mode chap #指定R1为主验证方，验证方式为CHAP验证
ppp chap user rta #配置R1自己的用户名为rta
ppp chap password cipher hello
R2既是主认证方，有是被认证方：
aaa #在R6上将R5的用户名和口令添加到本地用户列表
local-user rta password cipherhello
local-user rta service-type ppp
int s0/0/0
ip add 1.1.1.2 24
ppp chap user rtb #配置R6自己的用户名为rtb
ppp chap password cipher hello

## Slide 20
（4）CHAP单向认证配置
R1是主认证方：
aaa #在R1上将R2的用户名与密码添加到本地用户列表
local-user rtb password cipher hello
local-user rtb service-type ppp
q
int s0/0/0
ip add 1.1.1.1 24
ppp authentication-mode chap #指定R1为主验证方，验证方式为CHAP验证
R2是被认证方：
int s0/0/0
ppp chap user rtb #在R2上配置R2自己的用户名和密码
ppp chap password cipher hello
ip add 1.1.1.2 24

## Slide 21
PPPoE
1）PPPoE概述
pppoe是ppp over Ethernet的技术，将PPP报文封装进以太网中进行传输，因为ISP既需要一台设备连接多个客户终端（以太网和交换机最合适），又需要对用户进行控制，如计费、认证等（PPP协议最适合），所以因为有需求所以产生技术，这就是pppoe产生的价值所在，市场决定需，需求求决定技术。
pppoe是一种C/S构架，分为服务端和客户端。典型应用就是xDSL技术，代表有ADSL技术，就是拨号上网技术，使用modem进行的拨号上网技术。pppoe分为2个阶段，discovery发现阶段和session会话阶段。其中在：
一、discovery阶段，是进行pppoe的发现和响应阶段。
二、session阶段，是进行ppp链路建立的阶段

## Slide 22
2）PPPoE配置
pppoe分为服务器端的配置和客户端的配置，下面分别来配置pppoe服务器和pppoe客户端，这里使用路由器作为pppoe客户端代替用户进行拨号连接。拓扑如下：
这张拓扑的网络环境是：PC1通过nat进行连接到internet上网，pppoe-client路由器代替用户进行pppoe拨号及nat功能使用户能够进行ADSL拨号上网，ppoe-server路由器模拟ISP端的pppoe服务器与pppoe-client建立pppoe连接，实现pc1能够访问internet的需求。

## Slide 23
（1）pppoe服务器端的配置
配置思路：
1、Virtual-Template虚拟模板接口的配置：
为了让同为L2层协议的以太网承载ppp，那么就需要配置vt虚拟模板（Virtual-Template），VT模板就是为了让一条链路上可以封装多种同层协 议的虚拟接口。因为现在的以太网物理接口已经默认封装了以太网协议，无法再封装其他的wan协议了，所以才需要vt来模拟一个(WAN)ppp接口，然后封装其他协议如ppp，最后在把vt绑定到物理接口，实现ppp和以太网协议的嵌套。
所以需要在VT虚拟接口中，来配置ppp协议，所以要在vt接口中配置ppp的认证、加密方式、ipcp协商等
2、配置ppp的其他选项，如为pppoe客户端分配的ip地址、dns、网关以及用于ppp认证的用户名和密码
3、配置好以上两步后，最后就需要把vt虚拟接口和连接pppoe客户端的物理以太网接口绑定，完成pppoe协议的封装。

## Slide 24
（1）pppoe服务器端的配置
配置命令：
1、配置vt及ppp的各种参数
[server]interface Virtual-Template 10 首先创建vt接口编号随意，这里是10
ppp authentication-mode chap 定义ppp采用chap方式认证
remote address pool pppoe 为远程pppoe客户端分配ip池“pppoe”中的ip地址
ip address 12.1.1.1 255.255.255.0 设置本端vt接口的ip地址为12.1.1.1
#
2、配置ppp的其他选项
ip pool pppoe 首先配置用于给客户端分配ip地址的地址池“pppoe”
gateway-list 12.1.1.1 给客户端分配的网关
network 12.1.1.0 mask 255.255.255.0 给客户端分配的ip地址的范围
dns-list 218.30.19.40 61.134.1.4 给客户端分配的dns地址
#

## Slide 25
（1）pppoe服务器端的配置
配置命令：
aaa 进入aaa本地用户数据库
local-user pppoe password cipher pppoe 定义用于ppp认证的用户名“pppoe”和密码
local-user pppoe service-type ppp 定义用户“pppoe”的用途是做ppp认证的
3、将物理接口与VT虚拟接口进行绑定，实现pppoe协议的封装
#
interface GigabitEthernet0/0/0
pppoe-server bind Virtual-Template 10 将GE0/0/0接口与VT10接口进行绑定
#
到这里pppoe-server的配置就完成了，如果需要使用raids服务器进行认证的话，就需要配置pppoe服务器连接radis服务器进行验证即可，配置后面补充。

## Slide 26
（2）pppoe客户端的配置
配置思路：
1、DCC（拨号控制中心）虚拟拨号接口（dialer）的配置，就是专门用来控制拨号的接口，在这个接口下配置封装协议、ppp认证、ip地址自动获得、dialer接口拨号使用的用户名、pppoe连接建立的等待时间、dialer所属的组、指定dialer接口的编号（这个编号是用来和物理接口绑定时候用到的编号）、nat地址转换等等的配置，都在是该拨号接口下完成的。
2、用于控制pppoe客户端按需拨号的拨号规则，如定义哪些流量允许进行pppoe拨号连接。这一步只有当pppoe客户端是按需拨号时候才需要配置，如果是永久链接的pppoe，无需配置拨号规则dialer-rule。
3、配置好以上两步后，最后就需要把DCC的dialer虚拟接口和连接pppoe服务端的物理以太网接口绑定，完成pppoe协议。，并且修改物理接口的MTU=1492Byte（因为正常的以太网帧=1500Byte，但是pppoe的头部+ppp的头部=6+2=8byte，所以该物理接口以太网帧的MTU就应改为1500-8=1492Byte大小，防止该帧加上以太网头部后超过1500Byte）
4、添加默认路由指向dialer接口，以及其他的配置，如为pc主机分配的dhcp地址池、使用nat让pc主机上网等的配置。

## Slide 27
（2）pppoe客户端的配置
配置命令：
[client]interface Dialer 1 创建DCC的dialer 1 接口
link-protocol ppp 封装ppp协议
ppp chap user pppoe 配置ppp的chap认证
ppp chap password simple pppoe
ip address ppp-negotiate 设置pppoe客户端自动获取ip地址
dialer user pppoe 指定dialer接口拨号所使用的用户，与ppp认证用户一至
dialer bundle 1 指定dialer 1 接口的编号（用于和物理接口绑定）
dialer timer idle 300 设置按需pppoe拨号的空闲时间（300s没有流量就断开）
dialer-group 1
interface GigabitEthernet0/0/0
pppoe-client bind bundle 1