## Slide 1: 网络体系架构

## Slide 2
OSI参考模型
TCP/IP模型
目录

## Slide 3
网络模型的产生
计算机网络产生的初期，每个厂商都有自己独立的网络解决方案，如DECnet、SNA、TCP/IP等。
为了解决不同网络系统间互不兼容和不能相互通信的问题，ISO提出了OSI，它能帮助供应商构建一个与其他网络兼容的、互通的网络。
DOD-TCP/IP
IBM-SNA
Apple-AppleTalk
×
×
×

## Slide 4: OSI参考模型
OSI参考模型定义了网络中设备所遵守的层次结构
分层结构的优点：
  开放的标准化接口
  多厂商兼容性
  易于理解、学习和更新协议标准
  实现模块化工程，降低了开发实现的复杂度
  便于故障排除

## Slide 5: OSI参考模型层次结构
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
1
2
3
4
5
6
7
提供应用程序间通信
处理数据格式、数据加密等
建立、维护和管理会话
建立主机端到端连接
寻址和路由选择
提供介质访问、链路管理等
比特流传输
Notes: 注释：
1、应用层是最接近用户的一层，负责为应用程序提供网络接口。
2、表示层将来自应用层与计算机有关的数据格式处理成与计算机无关的格式，以保证对端设备能够准确理解发送端数据。
3、会话层允许不同机器上的用户建立、管理和终止应用程序间的会话关系。
4、传输层是从会话层接受数据，并且在必要的时候把它分段，传递给网络层，并确保到达对方的各段信息正确无误，传输层建立、维护虚电路，进行查错校验和流量控制。
5、网络层决定数据包的传输最佳路径。
6、数据链路层提供对物理层的控制，检测并纠正可能出现的错误，且进行流量控制。与物理地址、拓扑、线缆规划、错误校验、和流控有关。
7、物理层设计在通信信道上传输的比特流，它定义传输数据所需要的机械、电气、规程、及功能的特性，包括电压、电缆线、数据传输率、接口的定义。

## Slide 6: 对等通信
每一层都使用自己的协议
每一层都利用下层提供的服务与对等层通信
HostA
HostB
APDU
PPDU
SPDU
Segment（段）
Packet（包）
Frame（帧）
Bit（比特）
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 注释：
1、PDU=?
2、segment-packet-frame-bits

## Slide 7: 封装和解封装
物理层
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
物理层
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
封装 ：数据要通过网络进行传输，在发送端要从高层一层一层的向下传送，如果一个主机要传送数据到别的主机，先把数据装到一个特殊协议报头中，这个过程叫-----封装
hello
L7
hello
hello
hello
L7
hello
L7
hello
L7
L6
L3
hello
L7
L4
L5
L6
L5
L4
hello
L7
L5
L6
hello
L7
L6
L2
hello
L7
L4
L5
L6
L3
L2
hello
L7
L4
L5
L6
L3
L3
hello
L7
L5
L6
L4
L4
hello
L7
L5
L6
L5
hello
L7
L6
L6
FCS
FCS
1010000110100001
1010000110100001

## Slide 8: 物理层
物理层：定义电压、接口、线缆标准、传输距离等
物理层介质：
  同轴电缆（coaxial cable）：细缆和粗缆
  双绞线（twisted pair）：UTP、STP
  光纤（fiber）：单模、多模
  无线（wireless）：红外线、蓝牙Blue Tooth、WLAN技术
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 注释：
1、物理层的设备：中继器和集线器（多端口的中继器）。
2、透明的传输比特流。
3、物理层并不指物理设备或物理媒介，而是有关物理设备通过物理媒体进行互连的描述和规定。
4、机械特性：说明接口形状、尺寸、引线数目、排列等； 电气特性：电压、电流等 功能特性：某根线上出现的某一电平的电压表示的意义；规程特性：说明对不同功能的各种可能事件的出现顺序。

## Slide 9: 典型物理层标准和设备
物理层介质
  双绞线、同轴电缆、光纤、无线电信号等
局域网物理层
  常见标准：10Base-T、100Base-TX/FX、1000Base-T、1000Base-SX/LX
  常见设备：中继器、集线器
广域网物理层
  常见标准：RS-232、V.24、V.35
  常见设备：Modem

## Slide 10: 数据链路层
数据链路层的功能：
  编帧和识别帧
  数据链路的建立、维持和释放
  传输资源控制
  流量控制
  差错验证
  寻址
  标识上层数据
局域网数据链路层分为LLC子层和MAC子层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 注释：
1、不同的传输介质需要不同的数据链路层协议给以支持。
2、编帧和识别帧：物理层只发送和接收比特流，不关心比特的次序、结构和含义，需要链路层将比特变成帧，从一系列比特流识别帧，并将帧揭开传递给网络层；传输资源控制：在共享介质上，多个终端设备可能同时发送数据，此时必须由数据链路层协议对资源的分配加以裁决。

## Slide 11: 典型数据链路层标准
局域网数据链路层标准
  IEEE802.1 基本局域网问题
  IEEE802.2 定义LLC子层
  IEEE802.3 以太网标准
  IEEE802.4 令牌总线网
  IEEE802.5 令牌环网
广域网数据链路层标准
  HDLC
  PPP
  Frame Relay
Notes: 注释：
1、802.1D=STP，802.1x认证等。
2、HDLC是ISO开发的一种面向位同步的数据链路层协议，规定了使用帧字符和校验和的同步串行链路的数据封装方法。
3、PPP协议支持同步和异步连接，支持多种网络层协议。
4、帧中继是一种交换式的数据链路层协议。相对于X.25，帧中继通过使用无差错校验机制，加快了数据转发速度，比X.25更有效。

## Slide 12: 网络层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
编址
路由
拥塞控制
异种网络互连
Notes: 注释：
1、网络层处于传输层和数据链路层之间，它向传输层提供服务，同时负责将网络地址翻译成对应的物理地址。也可以对数据进行分段和重组。
2、包=分组=报文=packet。

## Slide 13: 网络层地址
网络层地址通常由两部分组成
  网络地址
  主机地址
网络层地址是全局唯一的
IP 地址
IPX 地址
网络地址
主机地址
10.
8.2.48
网络地址
主机地址
1aceb0b1.
0000.0c00.6e25

## Slide 14: 路由协议与可路由协议
IP网络
IP网络
可路由协议（routed protocol）定义数据包内各个字段的格式和用途，对数据进行网络层封装
路由协议（routing protocol）在路由器之间传递信息，计算路由并形成路由表，为可路由协议选择路径
1.1.1.1
1.1.2.1
可路由协议：IP
路由协议： RIP、OSPF、BGP
2.1.1.1
RIP
OSPF
BGP
Notes: 注释：
1、路由协议是为可路由协议服务的。

## Slide 15: 面向连接和无连接的服务
面向连接的服务
  通信之前先建立连接，通信完成后断开连接
  有序传递
  应答确认
  差错重传
  适合于对可靠性要求高的应用
无连接的服务
  尽力而为的服务
  无需建立连接
  无序列号机制，无确认机制，无重传机制
  适合于对延迟敏感的应用
Notes: 注释：
1、并不是所有的应用都需要连接。对某些应用而言，百分之百的可靠性是没必要的，对有些应用而言，上层应用已经实现了可靠。
2、网络层=IP层，通常无连接，因为可靠传输由传输层完成。

## Slide 16: 网络层协议操作
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
表示层
会话层
传输层
应用层
RTA
RTB
RTC
RTD
RTE
RTA
RTB
RTC
网络层
数据链路层
物理层
表示层
会话层
传输层
应用层
HostA
HostB
HostA
HostB

## Slide 17: 传输层
传输层功能：
  分段上层数据
  建立端到端连接
  透明、可靠传输
  流量控制
传输层协议：
  主要有TCP/IP协议族的TCP协议和UDP协议，以及IPX/SPX协议组的SPX协议等。
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 注释：
1、传输层为会话层提供无差错的传送链路。
2、传输层负责端到端的通信连接。通过这一层，通信双方主机上的应用程序之间通过对方的地址信息直接对话，而不用考虑其间的网络上有多少个中间结点。
3、传输层既可以为每个会话层请求建立一个单独的连接；也可以根据连接的情况为多个会话层请求建立一个单独的连接，称为多路复用。不论如何，这种传输层服务队会话层是透明的。

## Slide 18: 会话层、表示层和应用层
应用层协议：
  为应用程序进程（比如文字处理、邮件、电子表格）提供网络服务
  SQL、NFS、RPC等
表示层协议：
  定义数据格式与结构
  协商上层数据格式
  ASCII、MPEG、JPEG等
会话层协议：
  主机间通信
  建立、维护、终结应用程序之间的会话
  文字处理、邮件、电子表格等
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 注释：
1、会话层利用传输层提供的端到端服务，向表示层或火化用户提供会话服务。它建立会话关系，保持会话的畅通，决定通信是否被中断，以及下次通信从何处重新开始发送。例如，某个用户登录到一个远程系统，并与之交换信息。会话层管理这一进程，控制哪一方有权发送信息，哪一方必须接收信息，这是同步机制。

## Slide 19
OSI参考模型
TCP/IP模型
目录

## Slide 20: TCP/IP模型的层次结构
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
1
2
3
4
5
6
7
应用层
传输层
网络层
网络接口层
1
2
3
4
OSI参考模型
TCP/IP模型
Notes: 注释：
1、TCP/IP起源于60年代美国DOD的一个分组交换网络研究项目。

## Slide 21: 网络层
应用层
传输层
网络层
网络接口层
1
2
3
4
TCP/IP模型
负责将数据包送达正确的目的
  数据包的路由
  路由的维护
主要协议
  IP
  ICMP
  IGMP
Notes: 注释：
1、ICMP通过一套预定义的消息在互联网上传递IP协议相关信息，从而对IP网络提供管理控制功能。

## Slide 22: 传输层
应用层
传输层
网络层
网络接口层
1
2
3
4
TCP/IP模型
负责提供端到端通信
  数据完整性校验
  差错重传
  数据的重新排序
主要协议
  TCP
  UDP

## Slide 23: 应用层
应用层
传输层
网络层
网络接口层
1
2
3
4
TCP/IP模型
负责处理特定的应用程序细节
  远程访问
  资源共享
主要协议
  Telnet
  FTP/TFTP
  SMTP/POP3
  SNMP/HTTP

## Slide 24: 网络接口层
应用层
传输层
网络层
网络接口层
1
2
3
4
TCP/IP模型
负责处理与传输介质相关的细节
  物理线路和接口
  链路层通信
主要协议
  以太网/FDDI/令牌环
  SLIP/HDLC/PPP
  X.25/帧中继/ATM
Notes: 注释：
1、TCP/IP可以基于大部分局域网或广域网技术运行，这些协议便划分到网络接口层。
2、典型的网络接口层技术包括以太网、FDDI、令牌环、等LAN技术；用于串行连接的SLIP（serial line IP），HDLC,PPP,X.25,帧中继，ATM等分组交换技术。