## Slide 1: 华为VRP（2）

## Slide 2: 学习内容
文件管理
基础配置常用命令
telnet操作
FTP操作

## Slide 3: 1 文件管理
VRP通过文件系统来对设备上的所有文件（包括配置文件、系统软件文件、License文件、补丁文件等）和目录进行有效的管理
VRP文件系统主要用来创建、删除、修改、复制和显示文件及目录，这些文件和目录都存在于设备的外部存储器中
华为路由器支持的外部存储器由flash和sd卡
华为交换机支持的外部存储器由flash和cf卡
支持U盘

## Slide 4: 基本查询命令

## Slide 5: 目录 操作

## Slide 6: 文件操作

## Slide 7: 配置文件操作
当前配置文件 Current-Configuration File
已经保存在磁盘中的配置文件 Saved-Configuration File
设备启动时，会加载保存的配置文件到RAM，并作为当前的配置文件

## Slide 8: 查询配置文件

## Slide 9: 保存配置文件
需要在用户模式下保存，才能生效

## Slide 10: 查询系统启动文件

## Slide 11: 修改系统启动配置文件

## Slide 12: 比较当前配置与保存的配置

## Slide 13: 配置文件重置
清空已经保存的配置文件，相当于恢复初始设置

## Slide 14: 常见存储设备
Flash 存储的是VRP
SD Card 存储的是VRP
NVRAM 存储保存的配置文件

## Slide 15: 存储设备修复

## Slide 16: 存储设备格式化
format ：格式化后数据会丢失

## Slide 17: 文件传输
网络设备可以从服务器获取VRP系统文件，也可以将日志文件、配置文件保存到服务器作为备份

## Slide 18: 文件传输协议
常用的文件传输协议有FTP 和TFTP 两种。
FTP传输：使用的是TCP协议；需要连接，然后上传或者下载文件。稳定性更好，不会出错。
TFTP传输：使用的是UDP协议。不需要连接，就可以上传或者下载文件。

## Slide 19: 实例：通过FTP服务器，更新VRP系统文件
进行用户视图模式——更改机器名称——进入端口——配置IP
查看设备剩余存储空间
注意：一旦删除VRP文件，一定不能重启设备，否则设备无法启动。

## Slide 20: 实例：通过FTP服务器，更新VRP系统文件
与FTP建立连接，输入账户密码，get VRP文件名。
通过TFTP 下载，TFTP IP地址 get VRP文件名。

## Slide 21: 实例：通过FTP服务器，更新VRP系统文件
VRP文件下载完成之后，通过命令 startup system-software VRP文件名 指定下次启动加载VRP。
制定完成之后，输入命令 reboot 重启设备即完成更新操作

## Slide 22: 2 基础配置常用命令
<huawei>display current-configuration
或者简写 <huawei>display cur
<huawei>display interface
或者简写 <huawei>dis int
<huawei>display vlan
或者简写<huawei>dis vl
[huawei]display saved-configuration
<huawei>display version
<huawei>sysname Huawei
[huawei]interface GigabitEthernet0/0/12
[huawei-GigabitEthernet0/0/12]
[huawei-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[huawei-GigabitEthernet0/0/12]undo shutdown
教材P51

## Slide 23: 3 telnet操作
配置Telnet通过密码直接访问路由器
R2 R3模拟客户端
R1模拟服务端

## Slide 24: 配置Telnet通过密码直接访问路由器
R1配置
sys （配置模式）
sysname R1 （重命名路由器）
int g0/0/0 （进入端口模式）
ip add 10.1.1.254 24 （配置端口IP地址）
q （退回到配置模式）
user-interface vty 0 4
anthentication-mode password (默认密文保存） (验证模式-密码验证）
set authentication password cipher huawei（此命令默认不用输入）
user privilege level 15(修改用户级别默认为0，可设置0-15数字越高权限越高）

## Slide 25: 配置Telnet通过密码直接访问路由器
R2操作

## Slide 26: telnet操作
配置Telnet通过用户名密码访问路由器

## Slide 27: 配置Telnet通过用户名密码访问路由器
R1配置
sys
int g0/0/0
ip add 10.1.1.254
q
aaa
local-user admin password cipher hello privilege level 3
local-user admin service-type telnet
q
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa

## Slide 28: 配置Telnet通过用户名密码访问路由器
R2操作

## Slide 29: 4 FTP操作
R1做为FTP服务器
R2 R3模拟客户端

## Slide 30: FTP操作
R1配置
aaa #进入AAA配置视图
local-user root password cipher hello #创建本地用户，名称为root,密码为hello (cipher密码表示加密后保存再本地)
local-user root privilege level 3 #设置名称为root的用户为3级用户
local-user root ftp-directory flash; #设置root用户的ftp目录
ftp server enable #开启ftp服务
user-interface vty 0 4 #进入虚拟用户0到4远程登陆策略
authentication-mode aaa #远程登陆时使用AAA认证策略

## Slide 31: FTP操作
R2操作