## Slide 1: 以太网

## Slide 2: 学习内容
以太网技术历史
以太网端口
以太网设备
以太网帧
ARP

## Slide 3: 1 以太网技术历史
以太网工作在数据链路层
向上层提供链路数据传输服务
向下层需要利用物理层作为传输数据的基础
两个子层 LLC和MAC

## Slide 4: 以太网技术历史

## Slide 5: 标准以太网
最早的以太网技术标准
10Base-5
10Base-2
10Base-T
10Base-F

## Slide 6: 快速以太网
100Mbps的数据传输速率
IEEE 802.3u

## Slide 7: 千兆以太网
千兆以太网是对IEEE 802.3以太网标准的扩展
1000Mbps
IEEE 802.3z 光纤与铜缆
IEEE 802.3ab 双绞线

## Slide 8: 万兆以太网
10Gbps
兼容广域网的连接
IEEE 802.3ae
10GBase-R，专用光纤传输
10GBase-W，SDH/SONET传输
10GBase-X，WDM传输
只有全双工

## Slide 9: 2 以太网端口
端口自协商

## Slide 10: 无自协商机制的设备互联
无法实现端口的自动配置功能
无法确定双工工作模式
无法确定流量控制功能
手动模式设置

## Slide 11: 以太网端口
自适应技术 智能MDI/MDIX
交叉线
直通线
反转线

## Slide 12: 3 以太网设备
HUB
工作在物理层

## Slide 13: HUB实质
共享式以太网
冲突问题
广播问题
安全问题

## Slide 14: 以太网设备
二层交换机
工作在数据链路层

## Slide 15: 二层交换机
广播问题
安全性

## Slide 16: 二层交换机
洪泛、转发、丢弃

## Slide 17: 工作原理
（1）交换机收到的是单播帧，则做广播、单播或丢弃处理；
（2）如果收到的是广播帧，则直接广播出去；
（3）如果收到的是组播帧，则只在启用了组播功能的接口转发；

## Slide 18: 4 以太网帧
MAC地址结构
地址结构：OUI（占24位）+网卡编号（占24位）=48位
OUI为厂商代码，网卡编号由制造商自主确定。

## Slide 19: 以太网帧
MAC地址种类 0101 0000
分为单播MAC地址、组播MAC地址、广播MAC地址
单播MAC地址：第1个字节最低位为0的地址
组播MAC地址：第1个字节最低位为1的地址
广播MAC地址：48位全为1的地址

## Slide 20: 以太网帧
以太网帧的格式
结构： 帧头（14字节）+帧尾（4字节）=18字节
帧头：目的MAC （6字节） +源MAC （6字节） +类型（2字节）
帧尾：CRC校验（4字节）
MTU 1500字节----1518字节

## Slide 21: 4 ARP
根据目的IP地址，查找其对应的MAC地址
RARP
根据目的MAC地址，查找对应的IP地址

## Slide 22: 抓包示例

## Slide 23: 抓包示例