## Slide 1: IP路由基础
Notes: 对于一部分职业驴友来说， 规划路线的乐趣有时候不亚于旅游本身。 一个游客在规划路线时， 都会希望在比较短的时间内穿越尽可能多自己感兴趣的城市。
当然， 游客在设计路线的时候， 考虑的因素都是自己的兴趣和开销（时间和经济成本）

## Slide 2: 前言
以太网交换机工作在数据链路层，用于在网络内进行数据转发，而企业网络的拓扑结构一般会比较复杂，不同的部门，或者总部和分支可能处在不同的网络中，此时就需要使用路由器来连接不同的网络，实现网络之间的数据转发。

## Slide 3: 学习目标
掌握路由器的基本工作原理
掌握路由器选择最优路由的方法

## Slide 4: 自治系统
自治系统AS：由同一个管理机构管理、使用统一路由策略的路由器的集合

## Slide 5: LAN和广播域
一个AS通常由多个不同的LAN组成
RTA和RTB分为几个网络（LAN）？
几个冲突域？
几个广播域？

## Slide 6: 什么是路由
路由：把用户数据从一个子网转发到另一个子网
能够将数据包转发到正确的目的地，并在转发过程中选择最佳路径的设备－路由器

## Slide 7: 路由器的功能
路由：
建立并维持路由表，正确描述网络拓扑；
数据转发：
选择最佳路径；
基于路由表进行数据转发；
把IP包封装并从出口转发出去；

## Slide 8: 路由表
路由信息存储在路由表中
路由表是路由器转发数据的依据
查看路由表：display ip routing-table
<goktech>dis ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 7 Routes : 7
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
1.1.1.0/24 Direct 0 0 D 1.1.1.2 GigabitEthernet0/0/0
1.1.1.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
1.1.1.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

## Slide 9: 路由表
路由表项

## Slide 10: 如何产生路由表
直连路由
  通过接口识别到的直连邻居设备
  接口配置IP，该接口的物理层和数据链路层UP
静态路由
  使用静态路由命令手工配置，是单向的
动态路由
  通过动态路由协议学习
  RIP、OSPF、IS-IS、EIGRP、BGP

## Slide 11: 路由优先级
管理距离用来定义路由来源的优先级别。
取值范围：0~255的整数值。
AD值越低，表示路由来源的优先级越高
路由表是什么？

## Slide 12: 路由度量值metric
度量值是指路由协议用来分配到达远程网络的路由开销的值。
对于同一种路由协议，当有多条路经通往同一目的网络时，路由协议使用度量值来确定最佳路径。
度量值越低，路径越优先。
不同路由协议计算度量值的方法不同，不具有可比性。
  跳数、带宽、负载、延迟、可靠性、开销。
可以根据需要人为修改，影响路由优选
路由表是什么？

## Slide 13: 路由优选
到达同一个目标网络可能有多个路由源、多条路径
网络号相同、子网掩码相同
只有最佳路由才会进入路由表
路由选路原则
  管理距离越小越优先
  度量值越小越优先

## Slide 14: 收敛
指某一特定系统中的所有路由器对网络拓扑结构有了一致的看法

## Slide 15: 最长匹配原则
路由表中如果有多个匹配目的网络的路由条目，则路由器会选择掩码最长的条目
怎么计算？
20.1.1.0/30
10.1.1.0/30
RTA
RTB
RTC
.1
.1
.2
.2
G0/0/0
[RTA]display ip routing-table
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.1.1.0/24 Static 60 0 RD 20.1.1.2 GigabitEthernet 0/0/0
10.1.1.0/30 Static 60 0 RD 20.1.1.2 GigabitEthernet 0/0/0

## Slide 16: 负载均衡
关于同一个目标网络的多条路由出现在路由表
在转发去往该目的地的报文时，会依次通过这些路径发送
  同一个路由源
  管理距离和度量值相等
  基于源或者基于源、目标IP对等因素负载均衡

## Slide 17: 路由器转发数据
基于目标IP，按照最长匹配原则查找路由表，找到转发，找不到丢弃
转发数据之前必须基于出口链路完成数据链路层封装
路由器的行为是逐跳的，到目标网络的沿路径每个路由器都必须有关于目标的路由

## Slide 18: 路由器工作原理
1.0
4.0
1.3
E0
4.3
S0
2.2
E0
2.1
S0
4.1
4.2
1.1
1.2
Router1
Router2
Data
主机1.1要发送数据到4.2
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | E0
2.0 | S0
4.0 | S0
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | S0
2.0 | S0
4.0 | E0

## Slide 19: 路由器工作原理
1.0
4.0
1.3
E0
4.3
S0
2.2
E0
2.1
S0
4.1
4.2
1.1
1.2
Router1
Router2
Data
路由器1根据路由表转发数据到S0口
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | E0
2.0 | S0
4.0 | S0
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | S0
2.0 | S0
4.0 | E0

## Slide 20: 路由器工作原理
1.0
4.0
1.3
E0
4.3
S0
2.2
E0
2.1
S0
4.1
4.2
1.1
1.2
Router1
Router2
Data
路由器2接收到数据包，查看数据包的目标地址，并查找路由表
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | E0
2.0 | S0
4.0 | S0
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | S0
2.0 | S0
4.0 | E0

## Slide 21: 路由器工作原理
1.0
4.0
1.3
E0
4.3
S0
2.2
E0
2.1
S0
4.1
4.2
1.1
1.2
Router1
Router2
Data
路由器2根据路由表转发数据到E0口
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | E0
2.0 | S0
4.0 | S0
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | S0
2.0 | S0
4.0 | E0
主机4.2接收到数据包

## Slide 22: 路由器转发数据包的封装过程
Host A
Host B
A
B
e0
e1
e0
e1
192.168.1.2/24
00-11-12-21-11-11
192.168.1.1/24
00-11-12-21-22-22
10.1.1.1/8
00-11-12-21-33-33
10.1.1.2/8
00-11-12-21-44-44
192.168.2.1/24
00-11-12-21-55-55
192.168.2.2/24
00-11-12-21-66-66
00-11-12-21-22-22
00-11-12-21-11-11
SA:192.168.1.2/24
DA:192.168.2.2/24
00-11-12-21-55-55
00-11-12-21-66-66
SA:192.168.1.2/24
DA:192.168.2.2/24
00-11-12-21-33-33
00-11-12-21-44-44
SA:192.168.1.2/24
DA:192.168.2.2/24

## Slide 23: 静态路由
静态路由
特点：
路由表是手工设置的
除非网络管理员干预，否则静态路由不会发生变化
路由表的形成不需要占用网络资源
适用环境：一般用于网络规模很小、拓扑结构固定的网络中

## Slide 24: 静态路由优缺点
优点：
1.对路由器CPU和RAM没有管理性开销
2.在路由器间没有带宽占用（节约带宽）
3.增加安全性
缺点：
1.网络管理员必须真正了解网络的整个拓扑结构
2.如果网络拓扑发生变化，管理员要在所有的Router上手动修改路由表，配置繁琐
3.对于大型网络工作量巨大（不适合大型网络）

## Slide 25: 配置静态路由
ip route-static ip-address {mask|mask-length} interface-type interface-number [nexthop-address]

## Slide 26: 串行链路和广播链路
在串行链路上，可以指定下一跳地址或出接口来配置静态路由
在广播链路上，必须指定下一跳地址，不能使用出接口

## Slide 27: 负载均衡-静态路由
静态路由支持到达同一目的地的等价负载均衡

## Slide 28: 验证路由-静态路由

## Slide 29: 路由备份-静态路由
主路由失效启用
路由表里怎么显示？

## Slide 30: 默认路由
默认路由，缺省路由
特点：
在所有路由类型中，默认路由的优先级最低
适用环境
一般应用在只有一个出口的末端网络中
或作为其他路由的补充
默认路由
路由器在路由表中没有找到任何匹配的到达目的网络的路由时，最后采用的路由。
在路由表中，缺省路由以到网络0.0.0.0（掩码为0.0.0.0）的路由形式出现。
默认路由，用于INTERNET连接，安全性不好。
配置命令
  ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip_address|interface}

## Slide 31: 默认路由配置
Stub Network
172.16.2.1
SO
172.16.1.0
B
172.16.2.2
Network
A
B
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2

## Slide 32: 静态路由案例
默认ping是那个接口的地址？
扩展ping
如果D未配置到1.64的路由，A能否ping通D（源地址为loopback地址、192.168.1.65）？
远的能通，近的是否能通？
路由器自己知道从收包的接口把报文发送出去？

## Slide 33: 路由汇总
D 192.168.1.0/14
D 10.4.0.0/16
可能带来的问题：环路、丢包

## Slide 34: 总结
什么是路由？
路由的作用？
路由怎么生成、维护和使用？
路由通过何种设备运行？
路由器怎么工作？
路由表项含有哪些项？
路由优先级和度量值是指什么？
静态路由的使用场景及其特点？
默认路由的使用场景及其特点？