## Slide 1: 动态路由协议 RIP

## Slide 2: 路由复习
R1上配置了到R2 loopback的静态路由，R2未配置任何路由
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 loopback0
R1的Fa0/1接口可以ping通R2的F0/1接口？
R1的Fa0/1接口可以ping通R2的环回接口？
R1的环回接口可以ping通R2的F0/1接口？
R1的环回接口可以ping通R2的环回接口？
Notes: 前1个

## Slide 3: 路由复习
R1上配置了到R2 loopback的静态路由，R2未配置任何路由
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1的Fa0/1接口可以ping通R2的F0/1接口？
R1的Fa0/1接口可以ping通R2的环回接口？
R1的环回接口可以ping通R2的F0/1接口？
R1的环回接口可以ping通R2的环回接口？
Notes: 前两个

## Slide 4: 动态路由案例
R1
rip 1
undo summary
version 2
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0
R2
rip 1
undo summary
version 2
network 10.0.0.0
R3
rip 1
undo summary
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.1.0
在路由器R1上以Loopback 0接口为源，ping路由器R3的Loopback 0接口？
172.16.1.1----> 192.168.1.1
ping -a 172.16.1.1 192.168.1.1

## Slide 5: 问题
为什么管理员在配置动态路由协议时，必须告诉一台路由器它自己的直连网络呢？
为什么告诉一台路由器它自己直连的网络，它就能够和远端非直连的网络建立通信呢？

## Slide 6: 动态路由协议
动态路由：“一台路由器通过其他路由器了解到的路径信息”
动态路由协议就是“让一台路由器通过其他路由器了解路径信息，并将自己的路径信息告诉给其他路由器的协议”
动态路由协议就是路由器之间分享路径信息的协议。

## Slide 7: 静态路由vs动态路由
静态路由是“路由器通过管理员了解到的路径”
动态路由协议不再是告诉路由器去往某个网络的路径了，而变成了“告诉路由器要与其他（使用这个协议的）路由器分享哪些自己的网络”
不同的动态路由协议，它们的区别常常是采用了不同的路由信息分享规则，而这个规则就称为路由算法
Notes: 自媒体 分享

## Slide 8: 动态路由算法的工作
向其他路由器传输路由信息；
接收其他路由器传输过来的路由信息；
根据路由信息计算出去往各个目的网络的最优路径并生成路由表；
对网络拓扑的变化及时作出响应，更新路由表并把拓扑变化信息宣告给其他路由器

## Slide 9: 动态路由协议的分类
根据计算最优路径的方式，动态路由协议可以粗略地分为距离矢量和链路状态两类
地图规划线路---最优问题
路由协议，它们定义路径的“优”和“劣”是通过比较一个叫做metric的值来实现的。这个值经常被翻译成“度量”，metric值越大，这条路就越“劣”，越小则越“优”。
跳数；带宽；负载；时延；可靠性。

## Slide 10: 距离矢量路由协议（ Distance Vector ）
几何中的坐标---角度、距离确定唯一坐标
距离矢量型路由协议，就是通过方向和距离确定一个网络的位置
距离矢量路由协议获得的方向和距离，是从其他相邻路由器那里获取到的
每条路由信息中均包含目的网络、方向与距离三项
信息
Notes: 以路由器A的路由表为例，第一条路由表示，10.1.0.0这个网络可
以通过E0接口到达，距离为0，换句话说这个网络是E0口直连的网络，
因此这条路由也就是路由器A的直连路由（路由表中的代码应为C）。
同理，第二条路由表示10.2.0.0是S0口的直连网络。而第三条路由则表
示网络10.3.0.0在S0的方向，且与S0接口相隔了一跳的设备；而10.4.0.0
也在同一方向，却与 S0 接口相隔两跳。显然，这两条路由就是通过距
离矢量路由协议从其他路由器（也就是路由器B）那里学习到的路由信
息。
10.4.0.0 路由当然是因为路由器
C 在这个距离矢量型动态路由协议中分享（行话“宣告”）了10.4.0.0这条
路由，于是路由器B也就获得（行话“学习”）了这条路由。鉴于这条路
由是路由器C以距离0通告给路由器B的路由信息（也就是说，该网络是
路由器C的直连网络），因此路由器B会将这条路由的跳数加1，保存在
路由表中。以此类推，在路由器A接收到路由器B分享的这条路由时，
它发现这条路由距离路由器B有1跳的距离，因此路由器A在此基础上再
加上自己到路由器B这一跳，以距离2跳将这条路由保存在了自己的路由
表中。同时，路由器认定的“方向”也就是接收到路由信息的那个接口。
同理，因为路由器B在这个动态路由协议中分享了网络10.3.0.0的信息，
因此路由器A也就了解了这个网络的信息，并且知道那个网络与自己之
间的距离（跳数）为1跳。
，路由器是从其他路由器那里获得非直连网络的路由信息
的。此外，路由器每经过特定的时间周期，就会向其他路由器发送一次
自己的路由表（当然，不同动态路由协议选择的发送方式也不尽相
同）。而当网络中所有的路由器，都通过动态路由协议获取到了各个路
由器分享的全部路由信息，就称这个网络实现了“收敛”。

## Slide 11: 距离矢量路由协议（ Distance Vector ）
特征
采用周期性的完全更新(发送整个路由表)和触发更新结合的路由更新方式
采用广播的方式进行路由更新（RIPv2采用的是组播）
DV的路由协议有RIPv1，RIPv2，IGRP
EIGRP和BGP属于高级的DV协议，他们学习路径的方式更多的趋近于DV，但是他们具备很多LS的特征（比如触发更新，组播更新等）

## Slide 12: RIP路由协议概述
RIP是距离矢量路由协议
v1、v2
优先级 100
使用跳数（hop）作为度量值（metric）来衡量路径的优劣，取值范围0-15，16跳表示路由不可达。
定期更新（30s）、全路由表更新、协议收敛慢。
RIP 说：“不管路宽路窄，途径城市少的路就是好路”。

## Slide 13: RIP路由协议概述
UDP 520
RIP定义了2种信息类型：Request message(请求信息)和Response message(应答信息)
请求信息是用来向邻居请求发送一个update(更新),应答信息运载着这个被请求的update。
在刚启动的时候，RIP从启用了RIP的接口上向外广播请求信息,接下来RIP进程进入一个循环状态：监听来自其他路由器的请求信息和应答信息，当邻居收到请求信息后，就发送应答信息给这个发出请求信息的路由器。
在RIP启动之后，平均每30秒，启用了RIP的接口会发送应答信息(也就是update)，这个update包含了路由器完整的路由表。

## Slide 14: RIP工作过程
RIP的工作过程分为6个状态
初始状态
构建路由表
维护路由表
老化路由表项
垃圾收集表项
删除路由表项
Notes: 初始状态：在RIP进程初启动时，RIP进程会在被宣告的接口上发送request和response报文， 交互邻居之间的路由信息；
构建路由表：在收集了邻居邻居的路由信息后，开始根据路由更新计算条目；
维护路由表：路由表初始完成后，开始对每条路由单独启动一个周期更新计时器，在一个周期发送一次路由更新，同时根据收到的周期更新和触发更新进行路由信息的更新和老化。比如在收到一条路由条目的路由更新后（非16跳），要重置此路由的老化计时器。
老化路由表项：如果在一个老化计时器的时间内仍然没有收到来自邻居的路由更新，这条路由条目会被置为16跳不可达，并且启动垃圾收集计时器；
垃圾收集表项：在垃圾收集计时器超时之前，路由器会在网络中发送此路由cost值=16跳的不可达信息，清除网络中的错误路由信息；
删除路由表项：当垃圾收集计时器超时后，此条目的路由信息会被从RIP database中完全删除。

## Slide 15: RIP定时器
三种定时器
更新定时器 update timer
无效定时器 invalid timer
垃圾收集定时器 garbage collection timer
保持时间定时器（思科私有）
30s
发送路由更新
0s
180s
120s
路由无效
删除路由

## Slide 16: RIP定时器
更新定时器
RIP使用周期更新计时器来控制发送路由周期更新的频率，默认值是30s

## Slide 17: RIP定时器
无效定时器
RIP针对每一条添加添加到RIP路由表的条目使用路由老化计时器来老化没有及时更新的路由信息，在老化计时器超时后将路由的cost值修改为16，标注为不可达，但是此路由信息仍然保留在RIP Database中，默认180s
垃圾收集定时器
RIP通过垃圾收集计时器，在网络中持续发送无效路由的16跳不可达路由信息，用于清除RIP网络中错误的路由信息，默认120s
新的路由信息，先存数据库，若可达且最优则复制进路由表，以后30秒更新；超180秒，路由表里删除；再过120秒，数据库里删除。若恢复，重新更新。

## Slide 18: RIP工作原理(1)
首先学习到的是直连路由
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 20.0.0.0 |  | 0
C | 30.0.0.0 |  | 0
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 10.0.0.0 |  | 0
C | 20.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 30.0.0.0 |  | 0
C | 40.0.0.0 |  | 0

## Slide 19: RIP工作原理(2)
当路由器的更新周期30s到了时候，会向邻居发送路由表（全部）
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 20.0.0.0 |  | 0
C | 30.0.0.0 |  | 0
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 10.0.0.0 |  | 0
C | 20.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 30.0.0.0 |  | 0
C | 40.0.0.0 |  | 0
R 30.0.0.0 20.0.0.2 1
R 10.0.0.0 20.0.0.1 1
R 20.0.0.0 30.0.0.1 1
R 40.0.0.0 30.0.0.2 1

## Slide 20: RIP工作原理(3)
再过30s，路由器的第二个更新周期到了，再次发送路由表
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 20.0.0.0 |  | 0
C | 30.0.0.0 |  | 0
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 10.0.0.0 |  | 0
C | 20.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 30.0.0.0 |  | 0
C | 40.0.0.0 |  | 0
R 30.0.0.0 20.0.0.2 1
R 10.0.0.0 20.0.0.1 1
R 20.0.0.0 30.0.0.1 1
R 40.0.0.0 20.0.0.2 2
R 40.0.0.0 30.0.0.2 1
R 10.0.0.0 30.0.0.1 2

## Slide 21: RIP工作原理(4)
收敛
  经过一系列路由更新，网络中的每个路由器都具有一张完整的路由表的过程，称为收敛
  从网络拓扑发生变化到网络中所有路由器都学习到这个变化的时间，称为收敛时间
  此时，网络中的所有路由器都含有同样的路由表

## Slide 22: RIP路由的更新

## Slide 23: RIPv1的数据包格式
命令：标识是一个请求信息，还是一个响应信息，1请求、2响应；
版本：标明RIPv1消息，还是RIPv2消息
协议簇：TCP/IP 2;
网络地址 跳数；
重复次数，最大重复24次，最大携带25条路由信息。

## Slide 24: 请求报文
指定某条路由 全部路由

## Slide 25: 响应报文

## Slide 26: RIP配置流程
执行命令rip [ process-id ]，创建RIP进程并进入RIP视图
执行命令network network-address，在指定网段使能RIP
执行命令version version-num，指定全局RIP版本
执行命令preference [ route-policy route-policy-name ] preference，设置RIP协议的优先级
执行命令peer ip-address，配置NBMA网络中的RIP邻居
使用display rip [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ]命令查看RIP的当前运行状态及配置信息
使用display rip process-id route命令查看RIP路由

## Slide 27: RIP V1配置实例
[~DeviceA] rip
[*DeviceA-rip-1] network 192.168.1.0
[~DeviceB] rip
[*DeviceB-rip-1] network 192.168.1.0
[*DeviceB-rip-1] network 172.16.0.0
[*DeviceB-rip-1] network 10.0.0.0
[~DeviceC] rip
[*DeviceC-rip-1] network 172.16.0.0
[~DeviceD] rip
[*DeviceD-rip-1] network 10.0.0.0
[~DeviceA] display rip 1 route
Destination/Mask Nexthop Cost Tag Flags Sec
10.0.0.0/8 192.168.1.2 1 0 RA 14
172.16.0.0/16 192.168.1.2 1 0 RA 14
192.168.1.0/24 192.168.1.2 1 0 RA 14

## Slide 28: RIP V1的问题
不连续子网的问题？
R1
R2
R3
10.1.1.0/24
192.168.1.0
192.168.2.0
10.1.2.0/24
.1
.1
.2
.2
10.1.1.0
Routing Table |  | 
NET | Next hop | Metric
10.0.0.0/8 | 192.168.1.1 | 1
10.0.0.0/8 | 192.168.2.2 | 1
10.1.2.0
路由汇总－与划分子网相反的过程

## Slide 29: RIP V2版本
RIP v1
  发送路由更新时不携带子网掩码，属于有类路由协议
  发送路由更新时，目标地址为广播地址：255.255.255.255
  不支持认证
RIP v2
  发送路由更新时携带子网掩码，属于无类路由协议
  发送路由更新时，目标地址为组播地址：224.0.0.9
  支持MD5或纯文本认证

## Slide 30: RIP V1和V2的对比

## Slide 31: RIP V2的数据包格式
RIP V1
RIP V2

## Slide 32: RIP V2认证
明文(plain text)认证方式
MD5(Message Digest 5)密文认证方式
接口配置模式：
rip authentication-mode md5 usual cipher Huawei
rip authentication-mode simple huawei
链路之间的认证模式必须是同一种模式，否则无法接收到路由信息

## Slide 33: RIP 环路问题
A
B
C
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
E0
S0
S0
S1
S0
E0
Routing Table
10.3.0.0
S0
E0
S0
S0
1
2
10.1.0.0
10.2.0.0
10.4.0.0
0
0
Routing Table
10.1.0.0
E0
S0
S0
S0
1
2
10.4.0.0
10.3.0.0
10.2.0.0
0
0
Routing Table
10.2.0.0
S0
S1
S1
S0
1
1
10.1.0.0
10.4.0.0
10.3.0.0
0
0

## Slide 34: RIP 环路问题
缓慢的收敛容易造成路由信息的不一致
A
B
C
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
E0
S0
S0
S1
S0
E0
Routing Table
10.3.0.0
S0
E0
S0
S0
1
2
10.1.0.0
10.2.0.0
10.4.0.0
0
DOWN
Routing Table
10.1.0.0
E0
S0
S0
S0
1
2
10.4.0.0
10.3.0.0
10.2.0.0
0
0
Routing Table
10.2.0.0
S0
S1
S1
S0
1
1
10.1.0.0
10.4.0.0
10.3.0.0
0
0
X

## Slide 35: RIP 环路问题
路由器C 推断到达10.4.0.0 网络的最好路径是通过路由器B
A
B
C
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
E0
S0
S0
S1
S0
E0
Routing Table
10.3.0.0
S0
S0
S0
S0
1
2
10.1.0.0
10.2.0.0
10.4.0.0
0
2
Routing Table
10.1.0.0
E0
S0
S0
S0
1
2
10.4.0.0
10.3.0.0
10.2.0.0
0
0
Routing Table
10.2.0.0
S0
S1
S1
S0
1
1
10.1.0.0
10.4.0.0
10.3.0.0
0
0
X

## Slide 36: RIP 环路问题
路由器 A 根据错误的信息升级它的路由表
A
B
C
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
E0
S0
S0
S1
S0
E0
Routing Table
10.3.0.0
S0
S0
S0
S0
1
2
10.1.0.0
10.2.0.0
10.4.0.0
0
2
Routing Table
10.1.0.0
E0
S0
S0
S0
1
4
10.4.0.0
10.3.0.0
10.2.0.0
0
0
Routing Table
10.2.0.0
S0
S1
S1
S0
3
1
10.1.0.0
10.4.0.0
10.3.0.0
0
0
X

## Slide 37: RIP 环路问题
无限计数
A
B
C
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
E0
S0
S0
S1
S0
E0
Routing Table
10.3.0.0
S0
S0
S0
S0
1
2
10.1.0.0
10.2.0.0
10.4.0.0
0
4
Routing Table
10.1.0.0
E0
S0
S0
S0
1
6
10.4.0.0
10.3.0.0
10.2.0.0
0
0
Routing Table
10.2.0.0
S0
S1
S1
S0
5
1
10.1.0.0
10.4.0.0
10.3.0.0
0
0
X

## Slide 38: RIP 环路问题
导致环路现象
A
B
C
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
E0
S0
S0
S1
S0
E0
Routing Table
10.3.0.0
S0
S0
S0
S0
1
2
10.1.0.0
10.2.0.0
10.4.0.0
0
4
Routing Table
10.1.0.0
E0
S0
S0
S0
1
6
10.4.0.0
10.3.0.0
10.2.0.0
0
0
Routing Table
10.2.0.0
S0
S1
S1
S0
5
1
10.1.0.0
10.4.0.0
10.3.0.0
0
0
X
A发出到10.4.0.0的数据包

## Slide 39: RIP 解决环路的方法
水平分割
毒性逆转
触发更新
保持失效定时器
最大跳数（终极武器）

## Slide 40: RIP 解决环路的方法
水平分割
不会接收到由自身传达出去的路由信息

## Slide 41: RIP 解决环路的方法
毒性逆转
反转毒杀可以超越水平分割

## Slide 42: RIP 解决环路的方法
触发更新
当路由表发生变化时路由器立即发送更新信息

## Slide 43: RIP配置-Metricin
在RIP网络中，命令rip metricin <metric value>用于修改接口上应用的度量值（注意：该命令所指定的度量值会与当前路由的度量值相加）
当路由器的一个接口收到路由时，路由器会首先将接口的附加度量值增加到该路由上，然后将路由加入路由表中。
Notes: 本示例中，RTA发送的10.0.0.0/8路由条目的度量值为1，由于在RTC的GigabitEthernet0/0/0接口上配置了rip metricin 2，所以当路由到达RTC的接口时，RTC会将该路由条目的度量值加2，最后该路由的度量值为3。

## Slide 44: RIP配置-Metricout
命令rip metricout用于路由器在通告RIP路由时修改路由的度量值。
一般情况下，在将路由表项转发到下一跳之前，RIP会将度量值加1。如果配置了rip metricout命令，则只应用命令中配置的度量值。
当路由器发布一条路由时，此命令配置的度量值会在发布该路由之前附加在这条路由上，但本地路由表中的度量值不会发生改变。
Notes: 在本示例中，缺省情况下，RTA发送的10.0.0.0/8路由条目的度量值为1。但是，由于在RTA的GigabitEthernet0/0/0接口上配置了rip metricout 2，所以RTA会将该路由条目的度量值设置为2，然后发送给RTC。

## Slide 45: RIP配置-Output
命令rip output用于配置允许一个接口发送RIP更新消息
命令undo rip output用于禁止指定接口发送RIP更新消息
Notes: 路由条目老化 最后会从数据库中删除

## Slide 46: RIP配置-Input
rip input命令用来配置允许指定接口接收RIP报文；
undo rip input命令用来禁止指定接口接收RIP报文；
运行命令undo rip input之后，该接口所收到的RIP报文会被立即丢弃。

## Slide 47: RIP 抑制接口
只接收报文，用来更新自己的路由表，而不发送RIP报文；
抑制所有接口：silent-interface all；
单独抑制某个接口：silent-interface g0/0/1；
使用silent-interface + peer组合实现以单播形式向指定设备发布路由
类似于思科的被动接口和邻居