## Slide 1: 动态路由协议 OSPF

## Slide 2: 回顾
OSPF工作过程

## Slide 3: 回顾
OSPF支持的网络类型
  Broadcast
  NBMA（Non-Broadcast Multi-Access，非广播多点可达网络）
  P2MP（Point-to-MultiPoint，点到多点）
  P2P（Point-to-Point，点到点）
状态机

## Slide 4: OSPF基本功能配置

## Slide 5: 单区域OSPF配置(1)

## Slide 6: 单区域OSPF配置(2)

## Slide 7: OSPF多区域配置示例
RTA
RTB
10.0.0.2/24
10.0.0.1/24
20.0.0.1/24
Area0
20.0.0.2/24
RTC
Area1
[RTB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[RTB-ospf-1] area 0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RTB-ospf-1] area 1
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.1] network 20.0.0.0 0.0.0.255
[RTA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[RTA-ospf-1] area 0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[RTC-ospf-1] area 1
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 20.0.0.0 0.0.0.255

## Slide 8: 显示OSPF邻居信息
邻居路由器的Router ID
1.1.1.1是10.0.0.0/24网段的BDR
3.3.3.3是20.0.0.0/24网段的DR
该台路由器的Router ID
选举DR/BDR采用的优先级
[Router]display ospf peer
OSPF Process 100 with Router ID 2.2.2.2
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time Interface State
1.1.1.1 10.0.0.1 1 35 GE0/0 Full/BDR
Area: 0.0.0.1
3.3.3.3 20.0.0.1 1 35 GE0/0 Full/DR

## Slide 9: 显示OSPF接口信息
链路的OSPF网络类型
该台OSPF路由器在当前
链路上的状态是BDR
[Router]display ospf interface
OSPF Process 100 with Router ID 2.2.2.2
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
IP Address Type State Cost Pri DR BDR
10.0.0.2 PTP P-2-P 1562 1 0.0.0.0 0.0.0.0
Area: 0.0.0.1
IP Address Type State Cost Pri DR BDR
20.0.0.2 Broadcast BDR 1 1 20.0.0.1 20.0.0.2
P2P链路上没有DR和BDR

## Slide 10: 显示OSPF路由信息
OSPF区域
路由发布者
[Router]display ospf routing
OSPF Process 100 with Router ID 2.2.2.2
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
20.0.0.0/24 1 Transit 20.0.0.2 3.3.3.3 0.0.0.1
10.0.0.0/24 1 Transit 10.0.0.2 2.2.2.2 0.0.0.0
10.0.1.1/32 1 Stub 10.0.0.1 1.1.1.1 0.0.0.0

## Slide 11: 显示IP路由表中的OSPF路由
OSPF协议
优先级为10
OSPF路由
[Router]display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations : 8 Routes : 8
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
1.1.1.1/32 OSPF 10 1 10.0.0.1 GE0/0
2.2.2.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
3.3.3.3/32 OSPF 10 1 20.0.0.1 GE0/1
10.0.0.0/24 Direct 0 0 10.0.0.2 GE0/0
10.0.1.1/32 OSPF 10 1 10.0.0.1 GE0/0
20.0.0.0/24 Direct 0 0 20.0.0.2 GE0/1
127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

## Slide 12: 其它OSPF信息显示
显示OSPF摘要信息
  display ospf brief
显示OSPF统计信息
  display ospf cumulative
显示OSPF的错误信息
  display ospf error
显示OSPF的LSDB信息
  display ospf lsdb
[Router]display ospf brief
[Router]display ospf cumulative
[Router]display ospf error
[Router]display ospf lsdb

## Slide 13: OSPF事件调试命令
  <RTA> debugging ospf event
OSPF 100: Nbr 10.0.0.2 Rcv HelloReceived State Down -> Init.
OSPF 100: Nbr 10.0.0.2 Rcv 2WayReceived State Init -> 2Way.
OSPF 100: Nbr 10.0.0.2 Rcv AdjOk? State 2Way -> ExStart.
OSPF 100: Nbr 10.0.0.2 Rcv NegotiationDone State ExStart -> Exchange.
OSPF 100: Nbr 10.0.0.2 Rcv ExchangeDone State Exchange -> Loading.
OSPF 100: Nbr 10.0.0.2 Rcv LoadingDone State Loading -> Full.
RTA
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
Area0
RTB
GE 0/0
GE 0/0

## Slide 14: 其它OSPF调试命令
OSPF链路状态通告调试信息
  debugging ospf lsa
OSPF报文调试信息
  debugging ospf packet
OSPF路由计算调试信息
  debugging ospf spf
OSPF进程调试信息
<Router>debugging ospf lsa
<Router>debugging ospf packet
<Router>debugging ospf spf
<Router>debugging ospf INTEGER<1-65535>

## Slide 15: OSPF接口开销配置示例
接口开销=带宽参考值/接口带宽

## Slide 16: 案例
所有路由器的OSPF接口cost均采用默认值
R1的g0/0/0口的cost值为10，e0/0/0口的cost值为10，s0/0/0口的cost值为100，R5的环回口loopback 0口的cost值为0
R1如何去R5的环回口？

## Slide 17: OSPF链路状态
Link-state 相当于 interface
IP地址/子网掩码
接口所属的区域号
接口所属的router id号
接口类型
接口开销
……
每条路由器将自己各个接口的状态共享给其他路由器，在此基础上，计算出路由信息
LSA---link state advertisement
LSA有十几种类型

## Slide 18: OSPF报文类型与封装
OSPF 报文类型 | 作用
Hello | 建立并维护邻居关系
Database Description（DD） | 数据库内容的汇总（仅包含LSA摘要）
Link State Request（LSR） | 请求自己没有的或者比自己更新的链路状态详细信息
Link State Update（LSU) | 链路状态更新信息
Link State Acknowledge（LSAck） | 对LSU的确认

## Slide 19: OSPF LSA类型
使用较多的LSA类型有第一类、第二类、第三类、第四类、第五类和第七类。

## Slide 20: 第一类LSA
Router LSA
描述了区域内部与路由器直连的链路的信息。
每台路由器都会产生
包括了这台路由器所有直连的链路类型和链路开销等，并向其邻居进行传播
RTB三条链路信息均包含在一条LSA通告中，并发送给RTA RTC RTD

## Slide 21: 第二类LSA
Network LSA
由DR产生
连接到一个特定的广播网络/NBMA网络的一组路由器
保证在该网络中只产生一条LSA
区域内传播
内容包括所有路由器和网段/掩码信息
P2P/P2MP不产生这种LSA

## Slide 22: 第三类LSA
Summary LSA
ABR产生
将所连区域内部的链路信息以子网的形式传播到邻居区域
实质将Type1和Type2进行传播，且传输的为路由，不采用SPF进行计算

## Slide 23: 第四类LSA
ASBR Summary LSA
由ABR产生
格式与第三类相同
描述目标网络为ASBR的RouterID
触发条件为ABR收到一个第五类LSA

## Slide 24: 第五类LSA
AS External LSA
ASBR产生
描述到AS外部的路由信息
与第三类LSA相似，传递的是路由信息，不是链路状态信息，且不运行SPF算法
来源较多（IGP的外部路由、EGP的外部路由）

## Slide 25: OSPF边缘区域
人为定义的一些特殊区域
在逻辑中位于OSPF区域的边缘，且只与骨干区域相连
Stub区域
Totally Stub区域
NSSA区域

## Slide 26: Stub区域
Stub区域的ABR不传播它们接收到的自治系统外部路由。
一般情况下，Stub区域位于自治系统的边界，是只有一个ABR的非骨干区域，为保证到自治系统外的路由依旧可达，Stub区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给Stub区域中的其他非ABR路由器。
Totally Stub区域允许ABR发布的Type3缺省路由，不允许发布自治系统外部路由和区域间的路由，只允许发布区域内路由。
骨干区域不能配置成Stub区域。
Stub区域内不能存在ASBR，因此自治系统外部的路由不能在本区域内传播。
不存在第四类和第五类LSA。

## Slide 27: Stub区域
在OSPF视图下使用stub命令
Stub区域内的所有路由器都必须配置

## Slide 28: Stub区域

## Slide 29: Totally Stub区域

## Slide 30: NSSA区域
Not-So-Stubby Area
NSSA是Stub区域的一个变形，它和Stub区域有许多相似的地方。
NSSA区域不允许存在Type5 LSA。NSSA区域允许引入自治系统外部路由，携带这些外部路由信息的Type7 LSA由NSSA的ASBR产生，仅在本NSSA内传播。当Type7 LSA到达NSSA的ABR时，由ABR将Type7 LSA转换成Type5 LSA，泛洪到整个OSPF域中。
Totally NSSA区域不允许发布自治系统外部路由和区域间的路由，只允许发布区域内路由。
NSSA区域的ABR会发布Type7 LSA缺省路由传播到本区域内。
所有域间路由都必须通过ABR才能发布。

## Slide 31: NSSA区域

## Slide 32: NSSA区域

## Slide 33: NSSA区域

## Slide 34
区域类型 | Router-LSA （Type1） | Network-LSA （Type2） | Network-summary-LSA （Type3） | ASBR-summary-LSA （Type4） | AS-external-LSA （Type5） | NSSA LSA （Type7）
普通区域（包括标准区域和骨干区域） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否
Stub区域 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否
Totally Stub区域 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
NSSA区域 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是
Totally NSSA区域 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是

## Slide 35
组网需求
所有的路由器都运行OSPF，整个自治系统划分为3个区域。
其中Router A和Router B作为ABR来转发区域之间的路由，Router D作为ASBR引入了外部路由（静态路由）。
要求将Area1配置为Stub区域，减少通告到此区域内的LSA数量，但不影响路由的可达性。
配置OSPF的Stub区域

## Slide 36
(1) 配置接口的IP地址（略）
(2) 配置OSPF（略）
(3) 配置Router D引入静态路由
[RouterD] ip route-static 3.1.2.1 24 10.5.1.2
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] import-route static
[RouterD-ospf-1] quit
# 查看Router C的ABR/ASBR信息。
[RouterC] display ospf abr-asbr
OSPF Process 1 with Router ID 10.4.1.1
Routing Table to ABR and ASBR
Type Destination Area Cost Nexthop RtType
Intra 10.2.1.1 0.0.0.1 3 10.2.1.1 ABR
Inter 10.3.1.1 0.0.0.1 5 10.2.1.1 ABR
Inter 10.5.1.1 0.0.0.1 7 10.2.1.1 ASBR

## Slide 37
# 查看Router C的OSPF路由表。
[RouterC] display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 10.4.1.1
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
10.2.1.0/24 3 Transit 10.2.1.2 10.2.1.1 0.0.0.1
10.3.1.0/24 7 Inter 10.2.1.1 10.2.1.1 0.0.0.1
10.4.1.0/24 3 Stub 10.4.1.1 10.4.1.1 0.0.0.1
10.5.1.0/24 17 Inter 10.2.1.1 10.2.1.1 0.0.0.1
10.1.1.0/24 5 Inter 10.2.1.1 10.2.1.1 0.0.0.1
Routing for ASEs
Destination Cost Type Tag NextHop AdvRouter
3.1.2.0/24 1 Type2 1 10.2.1.1 10.5.1.1
Total Nets: 6
Intra Area: 2 Inter Area: 3 ASE: 1 NSSA: 0

## Slide 38
(4) 配置Area1为Stub区域
# 配置Router A。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterA-ospf-1] quit
# 配置Router C。
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] quit

## Slide 39
# 显示Router C的路由表。
[RouterC] display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 10.4.1.1
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
0.0.0.0/0 4 Inter 10.2.1.1 10.2.1.1 0.0.0.1
10.2.1.0/24 3 Transit 10.2.1.2 10.2.1.1 0.0.0.1
10.3.1.0/24 7 Inter 10.2.1.1 10.2.1.1 0.0.0.1
10.4.1.0/24 3 Stub 10.4.1.1 10.4.1.1 0.0.0.1
10.5.1.0/24 17 Inter 10.2.1.1 10.2.1.1 0.0.0.1
10.1.1.0/24 5 Inter 10.2.1.1 10.2.1.1 0.0.0.1
Total Nets: 6
Intra Area: 2 Inter Area: 4 ASE: 0 NSSA: 0

## Slide 40
# 在ABR上配置禁止向区域通告Type3 LSA。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub no-summary
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
# 查看Router C的OSPF路由表。
[RouterC] display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 10.4.1.1
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
0.0.0.0/0 4 Inter 10.2.1.1 10.2.1.1 0.0.0.1
10.2.1.0/24 3 Transit 10.2.1.2 10.4.1.1 0.0.0.1
10.4.1.0/24 3 Stub 10.4.1.1 10.4.1.1 0.0.0.1
Total Nets: 3
Intra Area: 2 Inter Area: 1 ASE: 0 NSSA: 0

## Slide 41
组网需求
Area2没有与Area0直接相连。Area1被用作传输区域（Transit Area）来连接Area2和Area0。Router B和Router C之间配置一条虚连接。
配置完成后，Router B能够学到Area2中的路由。
配置OSPF的虚连接

## Slide 42
(1) 配置各接口的IP地址（略）
(2) 配置OSPF基本功能
# 配置 Router A。
<RouterA> system-view
[RouterA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB–ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[RouterB–ospf-1-area-0.0.0.1] quit

## Slide 43
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospf-1] area 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] area 2
[RouterC–ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[RouterC–ospf-1-area-0.0.0.2] quit
# 配置Router D。
<RouterD> system-view
[RouterD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[RouterD-ospf-1] area 2
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] quit

## Slide 44
(3) 配置虚连接
# 配置Router B。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 3.3.3.3
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterB-ospf-1] quit
# 配置Router C。
[RouterhC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] area 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 2.2.2.2
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit

## Slide 45
# 查看Router B的OSPF路由表。
[RouterB] display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
10.2.1.0/24 2 Transit 10.2.1.1 3.3.3.3 0.0.0.1
10.3.1.0/24 5 Inter 10.2.1.2 3.3.3.3 0.0.0.0
10.1.1.0/24 2 Transit 10.1.1.2 2.2.2.2 0.0.0.0
Total Nets: 3
Intra Area: 2 Inter Area: 1 ASE: 0 NSSA: 0
可以看到，Router B已经学到了Area2的路由10.3.1.0/24。